2016 届     继续教育  学院

专    业    工程造价管理

准考证号    010110001000

考生姓名       王一一

指导教师

完成日期   2016年 9 月 5 日

毕业论文评语及成绩

| 考生 姓名 | 王一一 | 专业 | 土木工程 | 准考证号 | 010110001000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业论文 题目 | 线路大修与铁路无缝线路设计 |
| 指导教师 姓 名 |  | 指导教师 职 称 |  |
| 指导教师评语： |
| 专家评语： 签字： 年 月 日 |
| 答辩小组意见： 答辩小组组长签字： 年 月 日 |
| 成绩： 院长签字： 年 月 日 |

毕业论文任务书

| 题目 | 线路大修与铁路无缝线路设计 |
| --- | --- |
| 考生姓名 | 王一一 | 准考证号 | 010110001000 | 专业 | 土木工程 |
| 承担指导任务单位 |  | 导师 姓名 |  | 导师 职称 |  |
| 一、主要内容 1、合同与FIDIC合同条件； 2、当前我国施工企业在国际工程中合同管理的现状分析； 3、合同管理在国际工程承包中的作用； 4、合同管理的主要内容及实例分析。 二、基本要求 1、收集有关国际工程合同管理的资料，熟悉合同管理的基本理论，并针对具体的实例进行分析研究。 2、文献综述应全面、翔实，能够反映工程合同管理的发展水平。 3、论文写作层次清楚、语句通顺、论点正确、论据充分，所引用的实证资料翔实可靠。 三、主要研究方法 文献归纳、理论研究及实例分析。 四、应收集的资料及参考文献 1、国际咨询工程师联合会. FIDIC施工合同条件. 机械工业出版社,2001 2、张毅．工程建设合同文本．同济大学出版社，2003 3、王雪青．国际工程项目管理．中国建筑工业出版社，2006 4、姚先成．国际工程管理项目案例：香港迪斯尼乐园工程综合技术．建筑工业出版社,2007 5、何伯森．国际工程合同管理．中国建筑工业出版社，2005 6、邱闯．国际工程合同原理与实务．建筑工业出版社,2004 五、进度计划 第1周～第2周：文献检索，收集资料，完成开题报告。 第3周～第5周：完成论文大纲的拟定和修改及第一章。 第6周～第8周：合同与FIDIC施工合同条件，我国企业在国际工程承包中的现状分析。 第9周～第11周：国际工程合同管理理论的应用及实例分析。 第12周～第13周：论文初稿及修改。 第14周：论文定稿，文整。 第15周：答辩。 |
| 教研室主任签字 |  | 时间 | 年 月 日 |

毕业论文开题报告

| 题目 | 线路大修与铁路无缝线路设计 |
| --- | --- |
| 考生姓名 | 王一一 | 准考证号 | 010110001000 | 专业 | 土木工程 |
| 一、研究背景 我国的国际工程承包事业虽然起步比较晚，但伴随着改革开放的进程，发展迅猛，已从1979年第一批中建、路桥、中土、中水四家对外承包公司发展到今天的2000多家对外承包企业。截至2009年10月底，我国对外承包工程累计完成营业额3201亿美元，签订合同额5342亿美元。2009年我国共有50企业入围ENR全球最大225家国际承包商，共完成海外工程营业额357.14亿美元。这说明我们在开拓和占领国际工程市场方面取得了巨大成绩，但是我们也应该看到和发达国家公司的差距，中国承包公司在合同管理工作上与国际工程市场的差距客观上起到了限制和阻碍承包事业发展的消极作用，也大大影响了整体的经济效益。 随着中国加入世界贸易组织，随着建筑市场的不断开放，中国建筑业必将受到国际上管理经验丰富的知名企业的挑战，更多的外国建筑公司进入中国市场，他们凭借强大的资金、技术和管理优势，对国内的建筑企业造成很大的压力和冲击。我国建筑企业要想面向国际市场，参与国际竞争，没有高水平的合同管理是不行的，所以建设工程的合同管理必将越来越显示出其重要性。 然而我国从事工程管理的多数管理人员，大多是由专业技术人员在经过多年专业技术工作后，转向从事管理工作的。而一般专业技术人员大都重技术经验积累，对合同管理的重视相对不足，加上我国建筑市场相对发育不健全，合同管理相对处于落后的阶段。因此，我们需要培养出更多更出色的合同管理型人才，而且应该更加深入的研究合同管理在国际工程承包中的应用。 二、国内外研究现状 国际承包工程施工经营管理中，合同管理是一个较新的管理职称。在国外，从二十世纪七十年代初开始，随着工程项目管理理论的研究和实际经验得积累，人们越来越重视合同管理的研究。在发达国家，八十年代前人们较多的从法律方面研究合同；在八十年代，人们较多的研究合同事务管理；从八十年代中期以后，人们开始更多的从项目管理的角度研究合同管理问题。 然而我国对于合同管理的研究很少，而且大部分都是效仿国外的研究成果来弥补国内研究的不足，很少有新的研究成果，况且从事国际工程总承包的企业已经在合同管理方面吃过很多亏。我国由于受长期计划经济体制的影响，以及长官意志、地方保护等在建筑市场的制 |
| 约，合同意识薄弱、合同管理水平低仍然是我国建筑企业的普遍现象，合同管理成为当前我国施工企业项目管理中最薄弱的环节。就是因为我国这些特有的工程管理特点，造成尽管我国已有50家公司跨入全球225家最大建筑承包商行列，也有一批工程管理人员在工作中逐步接触并熟悉了包括FIDIC合同条件在内的国际工程法规和惯例。但是，总体来看，合同意识薄弱、合同管理水平低仍是普遍现象，由于管理水平低，造成许多国际承包工程损失。 总的来说近几十年来，无论是国内还是国外合同管理已经成为工程施工经营管理的一个重要的分支领域和研究的热点，它将工程施工经营管理的理论研究和实际应用推向新阶段。 三、主要工作和采用的方法、手段 (1)主要工作 合同管理是当前我国建筑企业中最薄弱的环节，也是我国建筑企业走向国际市场的一大障碍。FIDIC合同条件本身已经很完善，但如果结合我国施工企业的特点，应用于项目管理实践，则还有待于进一步探索。本文将从国际工程合同管理的基本概念入手，通过对国际工程的特点以及合同管理内容的分析，结合国际工程合同管理在项目管理中的地位，总结出合同管理在国际工程管理中的地位，最后结合塞浦路斯某高速公路项目各阶段合同管理的情况，说明合同管理在国际工程项目实施各个阶段的应用的重要性。 (2)采用的方法及手段 首先，文献归纳。检索与本课题有关的文献，认真阅读，收集有价值的资料。 其次，理论研究。整理合同管理的相关概念，通过收集来的资料进行理论研究。 最后，实例分析。结合理论研究与实际案例进行分析，得出实用的方案。 四、预期达到的结果 在阅读文献的基础上对工程合同管理中存在的一些问题进行分析，并结合具体工程实例进一步熟悉合同管理的有关条款，从而对工程合同管理有比较深刻的认识，希望能够为以后的工作打下良好的基础，同时也为有关建筑企业加强合同管理，提高企业效益、减少由于合同管理不善造成的损失提供借鉴。 |
| 指导教师签字 |  | 时间 | 年 月 日 |

摘  要

无缝线路是铁路现代化标志之一，它具有行车平稳，旅客舒适，同时机车车辆和轨道的维修费用低，使用寿命长等优点。随着线路客货运量和行车速度的不断提高，列车轴重的增加，无缝线路已成为高速、重载铁道的必选轨道结构，也是我国铁路线路的主要发展方向。线路经过长期运营，线路平纵断面会发生变化。因此，要对现有的平纵断面进行勘测，并根据勘测资料，对线路平纵断面进行改善设计。

本设计利用Auto CAD及Excel，对线路大修地段进行了平面、纵断面改善设计，并绘制了的线路大修纵断面改善设计图；通过对轨道结构类型选择、轨道强度及稳定性检算，进而对路基上无缝线路进行设计；通过计算桥上无缝线路钢轨伸缩附加力和挠曲附加力，设计了一座中跨钢桥上的无缝线路，并绘制了无缝线路长轨节布置图。最后对线路大修工作作了专题研究。

关键词：线路大修；无缝线路；轨道强度；稳定性

# Abstract

CWR is one hallmark of the railway modernization, it has some advantages such as smooth running, comfortable and length of service life. With the increasing of driving speed, passenger capacity and cargo carrying capacity, and increasing of axial load, CWR has been a firstly chosen-tract construction of high-speed and heavy-load track, so interregional CWR has been trend of rail track development in China. Line after long-term operation, line profile will change. Therefore, the existing profile have been investigated, under investigation, the line profile is to improve.

This project improves the track’s plan and profile design of track renewal on the railway with the help of Auto CAD and Excel, moreover, it draws the plan of the railway’s profile improved design; by choosing the track’s style; checking the track’s strength and stability, then designs the CWR on the roadbed, by calculating expansion forces and flexibility forces in the rails on the bridge, designing the CWR on a medium span steel bridge, and it draws the plan of long section of track layout of CWR. Finally the work of track renewal done a special study.

# Key words: track renewal, CWR, track strength, stability

目  录

第1章  引言	1

1.1  线路大修	1

1.1.1  概述	1

1.1.2  设计内容	1

1.2  铁路无缝线路	2

1.2.1  概述	2

1.2.2  路基上无缝线路	3

1.2.3  桥上无缝线路	3

第2章  线路大修平面设计	4

2.1  概述	4

2.2  既有曲线渐伸线长度计算	6

2.3  设计曲线渐伸线长度计算	7

2.4  拨距计算	10

第3章  线路大修纵断面设计	17

3.1  纵断面设计的特点及原则	17

3.1.1  设计特点	17

3.1.2  设计原则	17

3.2  纵断面设计技术条件	17

3.3  纵断面设计方法	18

3.3.1  纵断面设计步骤	18

3.3.2  设计纵断面	19

3.4  原始资料	20

3.5  设计数据及计算结果	22

3.6  设计纵断面图	24

第4章  路基上无缝线路设计	26

4.1  无缝线路基本技术条件	26

4.1.1  无缝线路分类	26

4.1.2  无缝线路铺设地段和位置	26

4.2  钢轨强度检算	27

6.4  线路大修的周期性	62

6.4.1  影响因素	62

6.4.2  现行规定	63

6.4.3  如何确定大修周期	63

参考文献	66

致谢	67

# 第1章  绪论

## 1.1  线路大修

### 1.1.1  概述

铁路线路是由路基、轨道和桥隧建筑物组成。它是一个整体工程结构，共同发挥各自的功用，其任何组成部分的改变或损坏，都将影响整体功能。

……………（略）

### 1.1.2  设计内容

本设计中采取的方法及步骤如下：

(1)根据设计任务书给定的运营条件及线路测量资料，对既有线路平纵断面进行改善。

(2)线路大修平面设计[1~4]：线路大修平面改善设计，主要是矫正既有线路平面的位置，平面设计以原线路设计标准为依据，并遵循一定的原则和基本的技术条件，根据线路勘测资料，对线路曲线部分各测点进行拨距计算。

(3)线路大修纵断面设计：线路大修纵断面设计的目的是改善原有线路设备的技术状态，本设计在既有路基面标高、轨面标高及既有道床厚度的基础上，利用Excel对计算轨面标高、设计轨面标高、设计道床厚度等进行计算，并绘制纵断面设计改善图[4]。

## 1.2  铁路无缝线路

### 1.2.1  概述

随着高速、重载铁路的发展，要求强化铁路轨道结构，提高线路的平顺性和稳定性，消除现有一般无缝线路的缓冲区和道岔区钢轨接头的影响，实现线路的无缝化。把焊接轨条长度延长达整个区间或跨区间并与道岔焊联成一体，这种超长轨条的无缝线路称为区间无缝线路或跨区间无缝线路。

……………（略）

### 1.2.2  路基上无缝线路

路基上无缝线路设计主要包括[6~9]：

(1)无缝线路钢轨强度计算，采用连续支承法；

(2)无缝线路稳定性计算，采用统一公式模型；

(3)无缝线路结构设计与计算。

### 1.2.3  桥上无缝线路

桥上无缝线路设计主要包括[9~12]：

(1)钢轨的伸缩附加力的计算。梁因温度变化而产生的伸缩变形，通过梁轨相互作用，使钢轨产生伸缩附加力。伸缩附加力与梁的日温度差和扣件阻力的大小有关。

(2)钢轨挠曲附加力的计算。梁在荷载作用下产生挠曲变形，通过梁轨相互作用，使钢轨产生挠曲附加力，与挠曲变形和扣件阻力的大小有关。

……………（略）

# 第2章  线路大修平面设计

## 2.1  概述

线路大修平面设计主要是校正线路的平面位置。平面设计应以原线路设计标准为依据，并应遵循以下基本技术条件：

(1)设计曲线时应尽量采用单曲线，仅在困难条件下允许保留复曲线，但复曲线的两个圆曲线间，应设缓和曲线连接，其长度按计算决定，但不应短于20m。

……………（略）

偏角法是应用渐伸线原理，计算既有曲线各点和设计曲线各对应点的渐伸线长度，其渐伸线长度之差即为各点计算拨量。如图2-1所示，既有曲线B点的渐伸线长为，设计曲线上与B点相应的点渐伸线长为，因此，拨距就是两渐伸线长度之差：

＞0，曲线外挑，＜0，曲线内压。

……………（略）

## 2.2  既有曲线渐伸线长度计算

既有线虽已错动，但基本线形仍保持原来的形状，可分为按缓和曲线和圆曲线的性质计算。

(1)当置镜点在曲线的始切线上时，圆曲线各测点的渐伸线长度为：

式中，l——圆曲线上测点的曲线长；

……………（略）

## 2.3  设计曲线渐伸线长度计算

(1)选择曲线半径与缓和曲线长度

进行曲线计算与设计前，首先要根据既有技术资料和现场实测结果估算既有曲线半径，既有曲线半径可采用下列方法计算：

- 平均偏角法

设L为测点间弦长(一般为20m)，在圆曲线范围内取n个点偏角、、……、，可求得圆曲线内L所对应的偏角的平均值为：

(2-7)

……………（略）

设计曲线半径R可取估算的既有曲线半径RJ，并根据转角的大小取整(参见表2-1)。

表2-1  曲线半径取整

| 转角度数 | ＜10 | 10~20 | 20~30 | 30~60 | ＞60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 半径取整(m) | 50 | 10 | 5 | 1 | 具体选定 |

……………（略）

(3)设计曲线渐伸线长度的计算

设计曲线渐伸线的长度，可根据测点所在位置，分别按下列公式计算：

- ZH~HY第一缓和曲线上各测点：

(2-13)

……………（略）

## 2.4  拨距计算

(2-17)

拨距计算的步骤：

- 计算既有曲线各测点的渐伸线长度；

- 选择曲线半径及缓和曲线长，确定各主要点的里程；

各条曲线拨距计算见表2-2~表2-3。

| 拨距计算 | Δe=Es－Ej | － | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | + |  |  | 0.031 | 0.054 | 0.066 | 0.078 | 0.078 | 0.091 | 0.105 | 0.109 | 0.106 | 0.102 |
| 设计曲线渐伸线长度计算 | Es | 14 |  | 0.000 | 0.040 | 0.263 | 0.829 | 1.898 | 3.630 | 6.146 | 9.461 | 13.577 | 18.492 |
|  | l3 6Rl0 | 13 |  | 0.000 | 0.040 | 0.263 | 0.829 | 1.898 |  |  |  |  |  |
|  | l | 12 |  | 2.889 | 22.889 | 42.889 | 62.889 | 82.889 |  |  |  |  |  |
|  | l02/24R | 11 |  |  |  |  |  |  | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 |
|  | L2/2R 与Xa | 10 |  |  |  |  |  |  | 2.797 | 5.313 | 8.628 | 12.744 | 17.659 |
|  | L 或 X | 9 |  |  |  |  |  |  | 52.889 | 72.889 | 92.889 | 112.889 | 132.889 |
| 设计曲线主要设 计点里程 | 8 |  | ZH：K115+457.111 |  | ZY：K115+507.111 |  | HY：K115+557.111 |  |  |  |  |  |
| 既有曲线角面积计算 | Ej | 7 | 0 | -0.031 | -0.014 | 0.197 | 0.751 | 1.820 | 3.539 | 6.041 | 9.352 | 13.471 | 18.390 |
|  | 20b－Δf | 6 | 0 | -0.031 | 0.017 | 0.211 | 0.554 | 1.069 | 1.719 | 2.502 | 3.311 | 4.119 | 4.919 |
|  | ±Δf | 5 | 0 | 0.395 | 0.347 | 0.153 | -0.19 | -0.705 | 1.595 | 0.812 | 0.003 | -0.805 | -1.605 |
| 既有曲线测量资料 | f | 4 | 0 | 0.395 | 0.742 | 0.895 | 0.705 | 0 | 1.595 | 2.407 | 2.41 | 2.395 | 0 |
|  | 20b (弧度) | 3 | 0.364 |  |  |  |  | 3.314 |  |  |  |  | 7.319 |
|  | a ( ' ") | 2 | 1-02-30 |  |  |  |  | 8-27-05 |  |  |  |  | 1-28-25 |
|  | 测点 里程 | 1 | K115+440 | +460 | +480 | +500 | +520 | +540 | +560 | +580 | +600 | +620 | +640 |
| 拨距计算 | Δe=Es－Ej | － | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | + |  | 0.114 | 0.106 | 0.087 | 0.111 | 0.085 | 0.087 | 0.090 | 0.105 | 0.107 | 0.118 | 0.127 |
| 设计曲线渐伸线长度计算 | Es | 14 | 24.208 | 30.724 | 38/.039 | 46.155 | 55.070 | 64.786 | 75.301 | 86.617 | 98.733 | 111.648 | 125.364 |
|  | l3 6Rl0 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | l02/24R | 11 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 | 0.833 |
|  | L2/2R 与Xa | 10 | 23.375 | 29.891 | 37.206 | 45.322 | 54.237 | 63.953 | 74.468 | 85.784 | 97.900 | 110.815 | 124.531 |
|  | L 或 X | 9 | 152.889 | 172.889 | 192.889 | 212.889 | 232.889 | 252.889 | 272.889 | 292.889 | 312.889 | 332.889 | 352.889 |
| 设计曲线主要设 计点里程 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QZ：K115+845.542 |  |
| 既有曲线角面积计算 | Ej | 7 | 24.094 | 30.618 | 37.952 | 46.044 | 54.985 | 64.699 | 75.211 | 86.512 | 98.626 | 111.530 | 125.237 |
|  | 20b－Δf | 6 | 5.704 | 6.524 | 7.334 | 8.092 | 8.941 | 9.714 | 10.512 | 11.301 | 12.114 | 12.904 | 13.707 |
|  | ±Δf | 5 | 1.615 | 0.795 | -0.015 | -0.773 | -1.622 | 1.595 | 0.797 | 0.008 | -0.805 | -1.595 | 1.617 |
| 既有曲线测量资料 | f | 4 | 1.615 | 2.41 | 2.395 | 1.622 | 0 | 1.595 | 2.392 | 2.4 | 1.595 | 0 | 1.617 |
|  | 20b (弧度) | 3 |  |  |  |  | 11.309 |  |  |  |  | 15.324 |  |
|  | a ( ' ") | 2 |  |  |  |  | 1-25-50 |  |  |  |  | 1-30-10 |  |
|  | 测点 里程 | 1 | +660 | +680 | +700 | +720 | +740 | +760 | +780 | +800 | +820 | +840 | +860 |

# 第3章  线路大修纵断面设计

## 3.1  纵断面设计的特点及原则

### 3.1.1  设计特点

线路大修的纵断面设计是在原有建筑设备的基础上进行，并在保持原有限制坡度的条件下，修正和改善原有纵断面上不符合技术要求的部分。因此，纵断面的改善设计，必然会受到原有建筑物的严格限制。例如拉坡设计，会受到车站内的天桥、地道、站台及区间的跨线桥、架空桥、桥梁和隧道等建筑净空的限制，一般说是不能随意抬道或落道的。

……………（略）

### 3.1.2  设计原则

线路大修的纵断面设计是一项复杂而费事的工作，而线路大修施工又是在营业线上列车间隙内或“天窗”中进行的。这些特点决定了大修设计的特殊性。因而设计时必须充分了解掌握线路上设施物的技术状态，结合提高线路质量和改善技术设备的要求，充分考虑设计断面与原有设备间的协调性与适应性，并应特别注意以下几项原则：

(1)从确保行车安全出发，消除线路纵断面上不符合技术要求的地段。

……………（略）

## 3.2  纵断面设计技术条件

线路大修纵断面设计，须符合下列各项基本技术条件：

(1)尽可能改善原有线路坡度，如原有线路超过限制坡度且改善有困难时，允许保留。

(2)尽可能设计长的坡段，每段坡长一般不短于该区段到发线有效长的一半，个别困难地段，应不短于200m。

(3)相邻坡段的连接，应按原线路标准设计为抛物线形或圆曲线形的竖曲线：

①凡相邻坡段的坡度代数差大于2‰时，须用抛物线形竖曲线连接。每20m竖曲线长度的变坡率，凸形纵断面地段不得大于1‰，凹形地段不得大于0.5‰。

……………（略）

## 3.3  纵断面设计方法

### 3.3.1  纵断面设计步骤

纵断面改善设计按下列顺序进行：

(1)熟悉和整理纵断面外业测量资料及有关现场调查资料；

(2)根据测量和调查资料绘制原始平纵面图，其比例分别为：纵向——1：50；横向——1：5000。图中：

①原有线路平面——根据原有平面资料进行绘制，注明里程，曲线起讫点位置，曲线半径，圆曲线长度及缓和曲线长度；

……………（略）

### 3.3.2  设计纵断面

线路大修纵断面设计是在现有纵断面图上按下列步骤进行：

(1)确定计算轨面标高——根据采用的新轨道总厚度及现有路基面标高，定出各百米标的“计算轨面标高”：

=++++[]              (3-3)

式中，——现有路基面标高；

——设计采用的新轨高度；

——新轨下垫层厚度；

——新轨枕高度；

[]——规定的道床允许最小厚度，根据正线轨道类型表选用。

(2)初步设计纵断面——设计纵断面是从固定建筑物(该点不能起道，作为控制点)开始，参考“计算轨面标高线”及设计技术条件，定出变坡点的位置及标高，初步确定设计坡度。

……………（略）

## 3.4  原始资料

大修地段位置：××线K114+000~K119+100，全长5km。

现有线路条件：该大修地段属于I级干线，正线数目单线，限制坡度12‰，最小曲线半径为500m，到发线有效长度850m。

原有线路纵断面测量资料见表3-1。

表3-1  线路纵断面测量资料

| 里程 | 道床厚度(cm) | 现有轨面标高(m) | 附注 |
| --- | --- | --- | --- |
| K114+000 | 29 | 186.54 | ××站出站信号机 |
| +100 | 24 | 185.68 |  |
| +200 | 18 | 184.75 |  |
| +300 | 26 | 184.13 |  |
| +400 | 25 | 183.35 |  |
| +500 | 27 | 182.73 |  |
| +600 |  | 182.62 |  |
| +650.81 |  | 182.61 | 2-15m，4-32m钢桥 |
| +700 |  | 182.63 |  |
| +800 | 25 | 182.65 |  |
| +900 | 27 | 182.79 |  |
| K115+000 | 23 | 182.84 |  |
| +100 | 18 | 182.86 |  |
| +100.50 | 18 | 182.86 | 道口、宽1m |
| +200 | 24 | 182.91 |  |
| +300 | 16 | 183.01 |  |
| +400 | 20 | 183.03 |  |
| +500 | 20 | 183.02 |  |
| +600 | 22 | 183.07 |  |
| +700 | 21 | 183.13 |  |
| +800 | 20 | 183.09 |  |
| +900 | 23 | 182.59 |  |
| K116+000 | 25 | 181.69 |  |
| +100 | 22 | 180.62 |  |
| +200 | 20 | 179.64 |  |
| +300 | 20 | 178.68 |  |
| +400 | 24 | 177.70 |  |
| +500 | 11 | 176.86 |  |
| +600 | 14 | 176.03 |  |
| +700 | 18 | 175.15 |  |
| +800 | 19 | 174.29 |  |
| +900 | 24 | 173.44 |  |
| K117+000 | 24 | 172.48 |  |
| +100 | 24 | 171.46 |  |
| +200 | 20 | 170.52 |  |
| +300 | 21 | 169.78 |  |
| +400 | 20 | 169.22 |  |
| +500 | 16 | 168.74 |  |
| +600 | 17 | 168.61 |  |
| +700 | 18 | 168.68 |  |
|  |  |  | 续表3-1 |
| 里程 | 道床厚度(cm) | 现有轨面标高(m) | 附注 |
| +800 | 19 | 168.49 |  |
| +900 | 21 | 168.56 |  |
| K118+000 | 19 | 169.21 |  |
| +100 | 16 | 169.87 |  |
| +200 | 23 | 170.08 |  |
| +300 | 23 | 170.28 |  |
| +400 | 23 | 170.45 |  |
| +500 | 15 | 170.65 |  |
| +600 | 16 | 170.85 |  |
| +700 | 20 | 171.01 |  |
| +800 | 21 | 171.09 |  |
| +900 | 20 | 171.10 |  |
| K119+000 | 16 | 171.14 |  |
| +100 | 20 | 171.21 | ××站进站信号机 |

## 3.5  设计数据及计算结果

经计算得出数据如表3-2所示：

……………（略）

## 3.6  设计纵断面图

设计线起点里程为K114+000，终点里程为K119+100，全长5000m。线路含有一个道口，道口宽1m；一座钢梁桥。坡段最长为900m，最短为200m。含有两个平曲线，曲线Ⅰ半径为500m，曲线Ⅱ半径为600m。上坡坡度最大为5.1‰，下坡坡度最大为9.1‰。当相邻两坡段坡度差大于3.0‰时，应设竖曲线，所以共设置6条竖曲线。现有道床最厚为29cm，设计道床最厚为67cm，挖路基最深为24cm。基本符合纵断面设计标准。在挖路基时比较集中，基本符合经济合理的要求。

纵断面设计图见附录B(图号：01)。

# 第4章  路基上无缝线路设计

无缝线路是用标准长度的钢轨焊接而成的长钢轨线路，又称为焊接长钢轨线路。无缝线路是轨道结构技术进步的重要标志。

## 4.1  无缝线路基本技术条件

### 4.1.1  无缝线路分类

无缝线路按钢轨内部的温度应力处理方式的不同，可分为温度应力式和放散温度应力式两种类型。

……………（略）

### 4.1.2  无缝线路铺设地段和位置

无缝线路铺设地段和位置，应符合下列条件：

(1)轨下基础稳定，线路没有翻浆冒泥、下沉挤出和大于15mm的冻害。

……………（略）

### 4.1.3  无缝线路结构组成

温度应力式无缝线路包括固定区、伸缩区和缓冲区。

(1)伸缩区长度根据计算确定。

(2)固定区为长轨减去两端伸缩区的长度。每段长轨的长度，应根据线路情况和施工条件决定，原则上应与自动闭塞区段的长度一致。若受条件限制，固定区也不应短于50m。

(3)缓冲区一般由2~4节标准轨或厂制缩短轨组成，有绝缘接头时为4节(胶接绝缘接头为3~5节)。

### 4.1.4  缓冲区和伸缩区的设置

缓冲区应设在下列地点：

(1)两段长轨之间；

……………（略）

### 4.1.5  两股长轨锁定轨温

铺设无缝线路时，左右两股长轨的锁定轨温应基本相同，如不同，不得超过5℃。

## 4.2  钢轨强度检算

设计所需资料：

(1)线路条件：某线路K114+000至K119+100区段，包括直线和曲线，曲线段最小半径为500m；钢轨类型：60kg/m，=457MPa，25m长的标准轨；轨枕：Ⅱ型混凝土轨枕，1760根/km；道床：碎石道床，=0.5MPa，道床厚度45cm；路基：砂黏土，=0.15MPa；最高轨温：58.0℃，最低轨温30.5℃。

(2)运营条件

客运机车韶山8：Vmax=160km/h；货车韶山3：Vmax=100km/h。

(3)轨道强度计算资料

表4-1  60kg/m钢轨计算资料

| 钢轨 | 钢轨支座刚度D(N/cm) |
| --- | --- |
| 断面 面积F(cm2) | 惯性矩Ix(cm4) | 底部断面系数 W1(cm3) | 头部断面系数 W2(cm3) | 屈服 强度(MPa) | 钢轨 底宽(mm) | 计算 钢轨 | 计算 轨下 基础 |
| 77.45 | 3217 | 396 | 339 | 457 | 150 | 300000 | 700000 |

表4-2  Ⅱ型混凝土轨枕计算资料

| 配置 (根/km) | 轨枕间距a(cm) | 长度 l(m) | 枕端至轨中距离a1(cm) | 轨枕支承长度e(cm) | 有效支承长度(cm) | 平均底宽b(cm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1760 | 568 | 2.5 | 50 | 95 | 117.5 | 27.5 |

# 第7章  结论与展望

## 7.1  结论

### 7.1.1  线路平面设计

平面曲线设计主要是针对已经变形的既有曲线设计出合理的半径，并根据渐伸线原理计算出拨距，使曲线平滑圆顺，满足运营安全和舒适要求。曲线Ⅰ：a=7733'45"，R=500m，l0=100m，L=776.862m，T=452.411m，曲线Ⅱ：a=2511'10"，R=600m，l0=140m，L=403.748m，T=204.344m。拨距为正，说明所选半径过大；拨距为负，则说明半径过小。

### 7.1.2  线路纵断面设计

本设计线线路起点里程为K114+000，终点里程为K119+100，全程5km，泥污程度30%。线路在K115+100.5含一道口，宽度为1m；一座桥头2-15.0m、桥中心4-32.0m的钢桥。坡段最长为900m，最短为200m。含有两个平曲线，曲线Ⅰ半径为500m，曲线Ⅱ半径为600m。上坡坡度最大为5.1‰，下坡坡度最大为9.1‰。现有轨面标高最大值为186.54m，最小值为168.49m。设计轨面标高最大值为186.65m，最小值为168.79m。现有道床厚度最大值为29cm，最小值为11cm。设计道床厚度最大值为67cm，路基开挖深度最大值为24cm。由于相邻坡段的坡度差最大为8.8‰，故应设置6段竖曲线。

基本符合纵断面设计要求。

### 7.1.3  路基上无缝线路设计

(1)确定设计锁定轨温为17℃；

(2)设计锁定轨温能满足该区段无缝线路的强度和稳定性条件；

(3)伸缩区长度为75m；

(4)长轨与标准轨之间的预留轨缝取7mm，标准轨之间的预留轨缝取8mm；

(5)不需设置防爬设备；

(6)长轨条布置见附录B(图号：02)。

### 7.1.4  桥上无缝线路设计

(1)桥上无缝线路伸缩附加力计算：最大拉力为146.15kN，最大压力：126.50kN；

(2)桥上无缝线路挠曲附加力计算：最大拉力为123.89kN，最大压力：91.02kN；

(3)根据轨道结构强度检算原理及方法，检算桥上无缝线路轨道结构强度，确定桥上无缝线路最大容许温降幅值为61℃；

……………（略）

## 7.2  展望

改革开放以来，我国的铁路建设和铁路交通得到了快速发展，在经过几次提速后，铁路交通的运输能力得到大幅度提高。但是，随着我国国民经济高速平稳的发展，对铁路运输提出了更高的要求。

……………（略）

# 参考文献

[1] 李晓东，张庆红，叶瑾琳，等．气候学研究的若干理论问题[J]．北京大学学报：自然科学版，1999，35(1)：101-106．

[2] 铁道部．铁路线路维修规则[M]．北京：中国铁道出版社，1989．

[3] 张志祥．间断动力系统的随机扰动及其在守恒律方程中的应用[D]．北京：北京大学数学学院，1998．

[4] 丁文祥．数字革命与竞争国际化[N]．中国青年报，2000-11-20(15)．

[5] 铁道部工程设计鉴定中心．2006中国高速铁路隧道国际技术交流论文集[C]．北京：中国铁道出版社，2006．

[6] 姜锡洲．一种温热外敷药制备方案：中国，88105607.3[P]．1989-07-26．

[7] 练松良．轨道工程[M]．上海：同济大学出版社，2006．

[8] 广钟岩，高慧安．铁路无缝线路[M]．北京：中国铁道出版社，2004．

[9] DES MARAIS D J, STRAUSS H, SUMMONS R E, et al. Carbon isotope evidence for the stepwise oxidation of the proterozoic environment[J]. Nature, 1992,359:605-609.

# 致  谢

论文从选题、工程素材、计算机模拟、模型建立、计算推导到论文的撰写成文，都是在导师***教授的悉心指导下完成的。***教授在本论文的成稿过程中倾注了大量的心血，他渊博的知识、严谨治学的作风、孜孜不倦的求索精神是我今后的榜样。在此谨向***教授表示崇高的敬意和衷心的感谢。

同时，我要***、***等表示我诚挚的谢意，感谢他们对本论文的大力支持和帮助。

# Text boxes

石家庄铁道大学高等教育自学考试毕业论文

线路大修与铁路无缝线路设计

The Design of Track Renewal and CWR

A

Ni

N2

N1

B1

B2

Bi

B’

图2-1  曲线的渐伸线

表2-2  既有曲线拨距计算表

曲线Ⅰ

续表2-2