工业用微型计算机（实践）（02242）题目

——机械制造及自动化专业（专业代码：080302）

说明：选做一个项目，完成报告。

项目一  程序设计

一、实验目的

熟悉8032指令系统，掌握程序设计方法。

二、实验设备及内容

（一）实验设备

DAIS 80958B单片机实验装置，或Keil uVsion2开发系统。

（二）实验内容

编写并调试一个排序子程序，其功能为用冒泡法将内容RAM中几个单字节无符号的正整数，按从小到大的次序重新排列。

三、程序框图

四、实验步骤

把8032中RAM 50H-5AH中放入不等的数据，运行本实验程序后检查50-5AH中内容是否按从小到大排列。

（一）LED环境

1.在“P.”状态下按“0→EV/UN”，装载实验所需的代码程序。

2.对片内RAM地址50H～5AH进行不规则置数。

3.在“P.”状态下键入09B0H，然后按“STEP”或“EXEC”进入实验项目的调试与运行。检查50H-5AH中内容是否按从小到大排列。

（二）PC环境

在与PC联机状态下，编译、连接、下载msc51.asm，用连续或单步方式运行程序。

（三）运行结果检查

1.在单步运行时每走一步可观察其运行结果。

2.在连续运行状态下，应按“暂停图标”或实验箱上的“暂停按钮”，使系统无条件退出用户运行状态返回监控，然后再用相应的命令键观察与检查片内50H～5AH中内容是否按从小到大排列。

五、参考程序

ORG   09B0H

QUE:   MOV  R3, #50H

QUE1:  MOV  A, R3      ;指针送R0

MOV  R0, A

MOV  R7,#OAH     ;长度送R7

CLR   00H          ;标志位为0

MOV  A ,@R0

QL2:    INC   R0

MOV  R2,A

CLR   C

MOV  22H,@R0

CJNE  A, 22H, QL3    ;相等吗？

SETB  C

QL3:    MOV  A, R2

JC     QL1             ;大于交换位置

SETB  00H

XCH   A,@R0

DEC    R0

XCH    A,@R0

INC    R0              ;大于交换位置

QL1:   MOV   A,@R0

DJNZ   R7, QL2

JB     00H, QUE1        ;一次循环中有交换继续

SJMP   $              ;无交换退出

六、考核方式和评定标准

（一）考核方式

教师根据分析过程和实验报告进行评分。

（二）评定标准

百分制，60分为及格线。

项目二  A/D转换接口设计

一、实验目的

（一）掌握A/D转换与单片机接口的方法。

（二）了解A/D芯片0809转换性能及编程方法。

（三）通过实验了解单片机如何进行数据采集。

二、实验设备及内容

（一）实验设备

DAIS 80958B单片机实验装置。

（二）实验内容

利用实验系统上的0809做A/D转换器，实验系统上的电位器提供模拟量输入，编制程序，将模拟量转换成数字，通过数码管显示出来。

三、程序框图

四、实验电路

五、实验步骤

（一）实验连线

1.把0809的零通道INT0用插针接至AINl孔。

2.0809CS接FFE0孔，运行程序，数码管显示0809.XX，后二位显示当前采集的电压转换的数字量，调节W1，该二位将随着电压变化而相应变化。

（二）LED环境

1.在“P.”状态下按“0→EV/UN”，装载实验所需的代码程序。

2.在“P.”状态下键入O5A0，然后按“EXEC”进入实验项目的运行。

（三）PC环境

在与PC联机状态下，编译、连接、下载mcs51.asm，用连续方式运行程序。

（四）观察运行结果

以连续方式运行程序，一旦进入A/D程序的运行，显示器显示“0809XX”，旋动模拟电压电位器，改变IN0的模拟量“XX”显示缓冲区，应随之变化。

（五）终止运行

按“暂停图标”或实验箱上的“暂停按钮”，使系统无条件退出该程序的运行返回监控状态。

六、参考程序

ORG 05A0H

SHE11:    MOV SP, #53H

MOV 7EH, #00H

MOV 7DH, #08H

MOV 7CH, #00H

MOV 7BH, #09H

MOV 7AH, #10H

MOV 79H, #10H                 ;显示缓冲区初值

L018:      LCALL  DIS         SSEE     ;显示

MOV A, #00H

MOV DPTR, #0FFE0H

MOVX @DPTR, #A             ;0809的0通道采样

LCALL DIS         ; SSEE

MOVX A, @DPTR              ;取出采样值

MOV R0,#79H

LCALL  PTDS                ;采样值送显示缓冲区

SJMP L018                    ;循环

七、考核方式和评定标准

（一）考核方式

教师根据分析过程和实验报告进行评分。

（二）评定标准

百分制，60分为及格线。