传感器与检测技术（实践）（02203）题目

——机械制造及自动化专业（专业代码：080302）

说明：1.选做一个实验项目，完成报告。

2.实验台设备：CSY2000系列传感器与检测技术实验台

①主控台部分，提供高稳定的±15V、+5V、±2V～±10V可调、+2V～+24V可调四种直流稳压电源；主控台面板上还装有电压、频率、转速的3位半数显表。

②旋转源0-2400转/分（可调）。

③传感器：霍尔式转速传感器、磁电转速传感器、光电转速传感器。

实验1  霍尔测速实验

一、实验目的

了解霍尔转速传感器的应用。

二、基本原理

利用霍尔效应表达式：UH=KHIB，当被测圆盘上装上Ｎ只磁性体时，圆盘每转一周磁场就变化N次，霍尔电势相应变化N次，输出电势通过放大、整形和计数电路就可以测量被测旋转物的转速。

三、需用器件与单元

霍尔转速传感器、直流源＋5V、转速调节2-24V、转动源单元、数显单元的转速显示部分。

四、实验步骤

（一）根据图1，将霍尔转速传感器装于传感器支架上，探头对准反射面内的磁钢。

图1  霍尔、光电、磁电转速传感器安装示意图

（二）将5Ｖ直流源加于霍尔元件电源输入端（红（＋）绿（⊥）黄（F０））。

（三）将霍尔转速传感器输出端（黄）插入数显单元Fin端。

（四）将转速调节中的2-24V转速电源引入到台面上转动单元中转动电源2-24V插孔。

（五）将数显单元上的转速／频率表波段开关拨到转速档，此时数显表指示转速。

（六）调节转速调节电压使转动速度变化。观察数显表转速显示的变化。

五、思考题

（一）利用霍尔元件测转速，在测量上有否限制？

（二）本实验装置上用了十二只磁钢，能否用一只磁钢？

六、考核方式和评定标准

（一）考核方式：教师根据分析过程和实验报告进行评分。

（二）评定标准：百分制，60分为及格线。

实验2  光电转速传感器的转速测量实验

一、实验目的

了解光电转速传感器测量转速的原理及方法。

二、基本原理

光电式转速传感器有反射型和直射型二种，本实验装置是反射型的，传感器端部有发光管和光电管，发光管发出的光源在转盘上反射后由光电管接受转换成电信号，由于转盘有黑白相间的12个间隔，转动时将获得与转速及黑白间隔数有关的脉冲，将电脉计数处理即可得到转速值。

三、需用器件与单元

光电转速传感器、＋5V直流电源、转动源单元及转速调节2-24V、数显转速／频率表。

四、实验步骤

（一）光电转速传感器安装如图1（见实验1）所示，在传感器支持架上装上光电转速传感器，调节高度，使传感器端面离平台表面2-3mm，将传感器引线分别插入相应插孔，其中棕色接入直流电源+5V，黑色为接地端，兰色输入主控箱Fin。转速／频率表置“转速”档。

（二）将转速调节2-24V接到转动源24V插孔上。

（三）合上主控箱电源开关，使电机转动并从转速／频率表上观察电机转速。如显示转速不稳定，可调节传感器的安装高度。

五、思考题

分析反射型和直射型光电测速方法的使用条件？

六、考核方式和评定标准

（一）考核方式：教师根据分析过程和实验报告进行评分。

（二）评定标准：百分制，60分为及格线。